ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 025/2012

«О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

Статья 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. Настоящий технический регламент распространяется на выпускаемую в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза мебельную продукцию — изделия, наборы, гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе изготовленную по индивидуальным заказам.

3. Перечень мебельной продукции, в отношении которой устанавливаются требования настоящего технического регламента, приведен в Приложении 1 настоящего Технического регламента.

4. Настоящий технический регламент не распространяется на:

мебель медицинскую, в том числе специальную типа операционных столов, столов для осмотра, больничных коек с механическими приспособлениями, стоматологических кресел и другую хирургическую, стоматологическую, ветеринарную;

мебель, предназначенную для использования на воздушном, наземном и подземном транспорте;

антикварную мебель;

мебель, бывшую в употреблении и отремонтированную;

образцы мебели, предназначенные для экспонирования на выставках и для рекламы.

5. Для установления соответствия мебельной продукции области применения настоящего технического регламента проводится ее идентификация.

5.3. Идентификацию мебельной продукции, на которую распространяется действие настоящего технического регламента, осуществляют путем сравнения наименования и назначения изделия мебели, указанного изготовителем в маркировке (этикетке, ярлыке), с наименованием и обозначением, указанным в сертификате соответствия или в декларации о соответствии и, при необходимости, в техническом описании изделия, набора, гарнитура мебели. В качестве описаний могут быть использованы:

межгосударственные стандарты на функциональные размеры, термины и определения;

конструкторская и эксплуатационная документация;

договоры поставки (контракты, соглашения);

технические описания, разработанные изготовителем;

каталоги, буклеты и проспекты.

Статья 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем техническом регламенте применяются следующие термины и их определения:

выпуск продукции в обращение — размещение на рынке государств — членов Таможенного союза продукции, отправляемой со склада изготовителя, продавца либо лица, выполняющего функции иностранного изготовителя, или отгружаемой без складирования, или экспортируемой для реализации на территории государств — членов Таможенного союза;

гарнитур мебели — группа изделий мебели, предназначенных для обустройства (обстановки) определенной функциональной зоны помещения, объединенных одинаковыми художественно-стилистическими и конструктивными признаками;

группа однородной мебельной продукции — отдельные изделия мебели, объединенные общим функциональным назначением, а также наборы или гарнитуры мебели;

долговечность — свойство изделий мебели сохранять жесткость, прочность и работоспособность под воздействием длительных эксплуатационных нагрузок;

жесткость — способность конструкции сопротивляться образованию необратимых деформаций под воздействием внешней нагрузки;

защитно-декоративное покрытие — покрытие на поверхности изделия мебели, одновременно выполняющее функции защитного и декоративного;

защитное покрытие — покрытие, нанесенное на детали мебели с целью защиты поверхности от действия влаги и других агрессивных веществ, а также для предотвращения выделения в воздух жилых помещений вредных летучих веществ из материала изделия мебели;

изделие мебели — единица мебельной продукции, предназначенная для самостоятельного применения;

маркировка — информация, наносимая изготовителем непосредственно на конкретное изделие мебели, упаковку, этикетки (ярлыки);

мебельная продукция (мебель) — совокупность стационарных или перемещаемых изделий для обстановки жилых и общественных помещений, а также других зон пребывания человека;

мебель бытовая — мебель для обустройства (обстановки) различных помещений в городском, загородном или сельском жилище, в том числе на открытом воздухе;

мебель детская — мебель, предназначенная для детей, размеры, форма и конструкция которой соответствует возрастным особенностям и ростовым характеристикам развивающегося организма человека;

мебель для общественных помещений — мебель для обустройства (обстановки) предприятий и учреждений с учетом характера их деятельности и специфики функциональных процессов;

мебель для учебных заведений — мебель для обустройства (обстановки) общеобразовательных школ, училищ, средних специальных и высших учебных заведений;

механическая безопасность — комплекс количественных показателей механических, геометрических свойств и характеристик изделия мебели, который обеспечивает снижение риска причинения вреда здоровью или угрозы жизни пользователя;

набор мебели — группа изделий мебели различного функционального назначения, выполненных с использованием единого архитектурно-художественного (стилевого) решения и согласованных между собой по размерам, конструкции, облицовке и отделке;

пожарная безопасность — соблюдение установленных норм воспламеняемости, распространения пламени по поверхности текстильных и кожевенных материалов, используемых для изготовления мягких элементов мебели;

покрытие — все слои материалов, нанесенные на поверхность конструкционных материалов, включая грунты, лаки, красители, эмали, полимеры, древесный шпон, бумажно-слоистый пластик, пленки, ткани, металлы, материалы на минеральной основе и другие подобные вещества, независимо от способа их нанесения;

прочность — свойство материалов, конструкций сопротивляться внешним нагрузкам, не разрушаясь и не получая необратимых деформаций;

размеры функциональные — размеры изделий мебели и их элементов, обусловленные назначением и условиями их эксплуатации. Функциональные размеры основываются на данных антропометрии, эргономики, габаритах объектов хранения и обеспечивают удобство и безопасность пользования изделием мебели;

срок службы — заданная производителем календарная продолжительность эксплуатации изделия мебели от ее начала до наступления предельного состояния, при котором его детали, узлы, соединения и тому подобное могут начать представлять опасность для жизни и здоровья граждан, причинять вред их имуществу или окружающей среде;

статическая прочность — свойство конструкции сопротивляться максимальной по величине эксплуатационной нагрузке без разрушения;

трансформируемая мебель — мебель, конструкция которой позволяет менять ее функциональное назначение и (или) размеры;

типовые образцы продукции — образцы продукции одинакового конструктивного исполнения, содержащие одинаковые части, узлы и материалы, имеющие существенное значение для выполнения существенных требований и соответствующие одним и тем же установленным требованиям;

ударная прочность (прочность на удар) — прочность конструкции при приложении к ней ударной нагрузки;

универсально-сборная мебель — мебель, построенная на основе унифицированных элементов, обеспечивающих ее многовариантную сборку изделий;

устойчивость — способность изделия мебели противостоять усилиям, стремящимся вывести его из исходного положения, опрокинуть;

химическая безопасность — состояние изделия мебели, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни и здоровью потребителя из-за превышения уровня концентрации в воздухе помещений вредных химических веществ;

электрическая безопасность — соответствие изделия мебели, конструкция которого предусматривает наличие устройств, использующих электричество, всем нормам и правилам по монтажу и применению бытовых электроустановок.

Статья 4. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ НА РЫНКЕ

1. Мебельная продукция выпускается в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза при условии, что она прошла необходимые процедуры оценки (подтверждения) ее соответствия требованиям настоящего технического регламента, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется.

2. Изготовитель, продавец, импортер, либо уполномоченное изготовителем лицо, размещающее мебель на рынке, обязаны:

обеспечить соответствие мебельной продукции требованиям настоящего технического регламента;

обеспечить безопасность изделия мебели на протяжении всего установленного изготовителем срока службы;

указать в сопроводительной документации и при маркировке продукции сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии. Сопроводительная документация содержит товарно-транспортную накладную, инструкцию по эксплуатации и инструкцию по сборке в случае, если мебель поставляется в разобранном состоянии;

предъявлять заинтересованным лицам (по их требованиям), в том числе при размещении продукции под таможенный режим, документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия мебельной продукции требованиям настоящего технического регламента (декларацию о соответствии или сертификат соответствия или их копии);

3. Единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза маркируется мебельная продукция в случае ее соответствия требованиям настоящего технического регламента, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется.

Статья 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Мебельная продукция должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, она обеспечивала:

механическую безопасность;

химическую и санитарно-гигиеническую безопасность;

пожарную безопасность;

электрическую безопасность.

Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфического запаха — не более 2 баллов.

5.2. В сопроводительных документах к текстильным и кожевенным материалам, предназначенным для изготовления мебели, должна указываться информация об их пожарной опасности.

6. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

6.1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем;

6.2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа;

6.3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели;

6.4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

7. Информация для потребителя предоставляется в виде маркировки, инструкции по эксплуатации и инструкции по сборке в случае, если мебель поставляется в разобранном виде:

7.1. Каждое изделие мебели, реализуемое на территории государства — члена Таможенного союза, должно иметь маркировку на русском языке и, при наличии соответствующих требований в его законодательстве, — на его государственном языке. Торговое наименование продукции, поставляемой из стран, расположенных не на единой территории Таможенного союза, а также наименование фирмы изготовителя могут быть выполнены буквами латинского алфавита.

Маркировка должна быть выполнена печатным способом на бумажном ярлыке (этикетке) или на ярлыке из ткани, прочно прикрепленных к изделию мебели, поставляемому в собранном виде.

Изделия мебели, поставляемые в разобранном виде, могут не иметь маркировки с обозначением изделия и даты изготовления. В этом случае обозначение изделия проставляется изготовителем или продавцом во время продажи изделия мебели или во время его сборки у пользователя. Дата выпуска должна быть указана на упаковке (упаковках). Маркировка на мебель в разобранном виде наносится на упаковку.

Допускается наносить маркировку несмываемой краской, штемпелеванием, выжиганием, продавливанием, а также проставлять отдельные реквизиты ярлыка специальным штампом;

7.2. Маркировка должна быть четкой и содержать:

наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению, обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);

товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);

наименование страны изготовителя;

наименование и местонахождение изготовителя;

наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица, импортера;

дату изготовления;

гарантийный срок;

срок службы, установленный изготовителем;

единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.

Для мебели, поставляемой в разобранном виде, маркировочный ярлык должен вкладываться в упаковку вместе с инструкцией по сборке;

7.3. В маркировке детских и ученических стульев, столов, парт для общественных помещений дополнительно должны быть указаны: в числителе — их ростовой номер, в знаменателе — средний рост детей.

На видимых наружных поверхностях столов, парт и стульев для дошкольных учреждений и учебных заведений (кроме средних специальных и высших учебных заведений) должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10 x 15 мм следующих цветов в зависимости от ростовых номеров изделия мебели:

00 — черный

0 — белый

1 — оранжевый

2 — фиолетовый

3 — желтый

4 — красный

5 — зеленый

6 — голубой.

Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность. Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой.

7.4. Мебельная продукция сопровождается инструкцией, устанавливающей правила и условия безопасной эксплуатации, в том числе информацию, содержащуюся в пункте 6, статьи 5 настоящего технического регламента, и иные дополнительные сведения.

Статья 6. ОЦЕНКА (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) СООТВЕТСТВИЯ

1. Оценка (подтверждение) соответствия мебельной продукции требованиям настоящего технического регламента и других технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, проводится в форме подтверждения соответствия (сертификации или декларирования соответствия) и в форме государственного контроля (надзора).

4. Декларация о соответствии и сертификат соответствия действуют на единой таможенной территории Таможенного союза в отношении мебельной продукции, выпускаемой в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза во время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, и применительно к каждой единице продукции, в течение ее срока службы.

Статья 7. МАРКИРОВКА ЕДИНЫМ ЗНАКОМ ОБРАЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

1. Мебельная продукция, соответствующая требованиям безопасности и прошедшая процедуру подтверждения соответствия согласно статье 6 настоящего технического регламента, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском мебельной продукции в обращение на.

Единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза наносится также на прилагаемых к мебельной продукции сопроводительных документах, товарно-транспортных накладных.

Единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза наносится любым способом, обеспечивающим четкое изображение в течение всего срока службы мебели.

4. Для изделий мебели сборно-разборной или универсально-сборной конструкции, поставляемых в разобранном виде, допускается нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза только на их упаковку и на прилагаемые к ним сопроводительные документы.

Статья 8. ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ ОГОВОРКА

1. Государства — члены Таможенного союза обязаны предпринять все меры для ограничения и запрета выпуска в обращение мебельной продукции на единой таможенной территории Таможенного союза, а также изъятия с рынка мебельной продукции, не соответствующей требованиям безопасности настоящего технического регламента либо поступающей или находящейся в обращении без документа об оценке (подтверждении) соответствия и (или) без маркировки единым знаком обращения на рынке государств — членов Таможенного союза.

2. Основанием для применения статьи защиты может быть невыполнение требований настоящего технического регламента.

Приложение 1                                                                                                                                              к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

| N п/п | Наименование продукции |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. | МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ И ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ |  |
| 1.1. | Мебель лабораторная, за исключением мебели медицинской лабораторной |  |
| 1.2. | Мебель для учебных заведений |  |
| 1.3. | Мебель для дошкольных учреждений |  |
| 1.4. | Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |
| 1.5. | Мебель для гостиниц, здравниц и общежитий |  |
| 1.6. | Мебель для театрально-зрелищных предприятий и учреждений культуры |  |
| 1.7. | Мебель для административных помещений |  |
| 1.8. | Мебель для вокзалов, финансовых учреждений и предприятий связи |  |
| 1.9. | Мебель для книготорговых помещений (стеллажи, полки, шкафы, столы) |  |
| 1.10. | Мебель для судовых помещений (кают, каюткомпаний, ходового мостика, центрального поста управления, помещений для отдыха, столовой, амбулатории) |  |
| 2. | МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ И ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ |  |
| 2.1. | Столы (обеденные, письменные, туалетные, журнальные, компьютерные, столы для теле-радио, видеоаппаратуры, для телефонов, для террас и прихожих и другие изделия) |  |
| 2.2. | Стулья, кресла, банкетки, табуреты, скамьи, пуфы, диваны, кушетки, тахты, кресла-кровати, диван-кровати |  |
| 2.3. | Кровати |  |
| 2.4. | Матрацы |  |
| 2.5. | Шкафы, тумбы, стеллажи, секретеры, комоды, трюмо, трельяжи и прочие изделия (сундуки, этажерки, ширмы, подставки, вешалки, ящики, полки и другие изделия) |  |
| 2.6. | Мебель детская (столы, стулья, кровати, манежи, ящики для игрушек, кресла, диваны, шкафы, тумбы, табуреты, скамьи, матрацы, диван-кровати и другие изделия) |  |

--------------------------------

<*> Примечание.

Требования к исполнению двухъярусных кроватей:

1. В многоярусных кроватях все кровати, используемые как верхние, расположенные на высоте 800 мм и более от пола, должны быть снабжены ограждением с четырех сторон. Ограждения должны быть закреплены так, чтобы их можно было удалить только с помощью инструмента. Допускается отсутствие ограждения в ножной части кровати, если вместо него предусмотрено наличие стационарной лестницы, ступени которой расположены по всей ширине проема и могут выполнять дополнительную функцию емкости для хранения (ящики).

2. Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью основания кровати должно быть не менее 260 мм, между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца - не менее 160 мм.

3. Зазор между матрацем и нижней поверхностью ограждения или между отдельными горизонтальными или вертикальными элементами ограждения должен быть от 60 до 100 мм.

4. На одном или нескольких элементах ограждения верхнего яруса кровати должен быть отмечен несмываемым маркером максимальный уровень верхней поверхности матраца. В инструкции по сборке должны быть даны рекомендации по габаритным размерам матраца, которым будет укомплектована кровать.

5. Многоярусные кровати должны быть снабжены приставной лестницей.

Лестница может быть неотъемлемой частью конструкции кровати.

Одна из наибольших сторон ограждения может быть полностью разъединена приставной лестницей. Величина разъема ограждения для приставной лестницы должна быть от 300 до 400 мм.

Расстояние между верхними поверхностями двух следующих друг за другом ступеней лестницы должно быть (250 +/- 50) мм. Расстояние между ступенями должно быть одинаковым, с предельным отклонением +/- 2 мм. Расстояние между двумя последовательно расположенными ступенями должно быть не менее 200 мм; полезная длина ступени - не менее 300 мм.

6. Зазоры между основанием кровати, царгами, спинками и элементами ограждения не должны превышать 25 мм.

7. Основание кровати должно пропускать воздух.

Требования к мягкости мебели для сидения и лежания

в зависимости от функционального назначения

Таблица 4

┌──────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│  Функциональное  │         Вид мебели         │ Категория мягкости <*>  │

│    назначение    │                            ├──────────┬──────────────┤

│     изделий      │                            │ бытовой  │  мебели для  │

│                  │                            │  мебели  │ общественных │

│                  │                            │          │  помещений   │

├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Для отдыха в      │Кресло для отдыха, диван    │  0 - IV  │    0 - IV    │

│положении сидя    ├────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│                  │Банкетка, пуф               │  I - IV  │    I - IV    │

│                  ├────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│                  │Скамья                      │    IV    │      IV      │

├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│                  │Матрац:                     │          │              │

│Для длительного   │односторонней и двусторонней│    I     │      I       │

│отдыха в          │мягкости                    │          │              │

│положении лежа    │двусторонней мягкости,      │  I, II   │    I, II     │

│                  │предназначенный для         │          │              │

│                  │использования на гибком или │          │              │

│                  │эластичном основании        │          │              │

│                  ├────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│                  │Кровать:                    │          │              │

│                  │с гибким или эластичным     │   0, I   │     0, I     │

│                  │основанием и матрацем       │          │              │

│                  │с жестким основанием и      │    I     │      I       │

│                  │матрацем                    │          │              │

│                  ├────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│                  │Диван-кровать в положении   │          │              │

│                  │"кровать":                  │          │              │

│                  │  с гибким основанием из    │  0 - II  │    0 - II    │

│                  │гнутоклееных пластин,       │          │              │

│                  │расположенных по всей       │          │              │

│                  │площади спального места, с  │          │              │

│                  │настилом (матрацем)         │          │              │

│                  │  с жестким основанием и    │  I, II   │    I, II     │

│                  │мягкими элементами,         │          │              │

│                  │изготовленными на основе    │          │              │

│                  │пружинных блоков            │          │              │

│                  │  с различными схемами      │ I - III  │   I - III    │

│                  │трансформации, различными   │          │              │

│                  │настилами и видами оснований│          │              │

├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Для               │Кушетка, тахта              │ 0 - III  │    I - IV    │

│кратковременного  ├────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│отдыха в          │Кресло-кровать              │ I - III  │   I - III    │

│положении лежа    │                            │          │              │

├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Для работы сидя и │Стул, рабочее кресло,       │ II - IV  │   II - IV    │

│кратковременного  │табурет                     │          │              │

│отдыха            │                            │          │              │

└──────────────────┴────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘

--------------------------------

<*> Мягкость определяется с учетом основания сиденья, спинки, спального места.

Категорию мягкости изделий, предназначенных для работы и отдыха в положении сидя, определяют по показателю сиденья.

Показатели мягкости в зависимости от категории

Таблица 5

┌──────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┐

│  Категория мягкости  │  Деформация мягкого  │       Податливость,       │

│   элементов мебели   │     элемента под     │          мм/даН           │

│                      │ нагрузкой 70 даН, мм │                           │

├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤

│          0           │     Не менее 120     │       От 2,4 до 4,2       │

│          I           │     От 95 до 115     │       От 1,7 до 2,3       │

│          II          │     От 70 до 90      │       От 1,3 до 1,6       │

│         III          │     От 50 до 65      │       От 0,5 до 1,2       │

│          IV          │     От 15 до 45      │       От 0,2 до 0,4       │

└──────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘

Требования безопасности мебели для предприятий торговли

Таблица 7

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│                 Наименование показателя                 │   Значение    │

│                                                         │  показателя   │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Прочность полки под установку кассового аппарата, даН,   │               │

│не менее                                                 │      40       │

│Прогиб штанги вешал. для одежды на 1 метр длины штанги,  │      10       │

│мм, не более                                             │               │

│Прочность штанги вешал. для одежды, даН                  │      50       │

│Прочность горизонтальных несущих элементов горок,        │               │

│прилавков, витрин, столов, подиумов, стендов, стеллажей, │               │

│даН/м2 площади:                                          │               │

│     из металла                                          │      150      │

│     из древесины и древесных материалов                 │      100      │

│     из стекла                                           │      30       │

│Прогиб горизонтальных несущих элементов под действием    │               │

│нагрузки на 1 метр длины, мм, не более:                  │               │

│     из металла, древесины и древесных материалов        │       6       │

│     из стекла                                           │       4       │

│Допускаемое отклонение от вертикали стоек в горках, мм,  │               │

│не более, при высоте, мм:                                │               │

│      1200                                               │      15       │

│      1400                                               │      20       │

│      1600, 1800                                         │      25       │

│      2000, 2200                                         │      30       │

└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘